СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ: НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

___________________________________________________________

ПРОФЕССИЯ: АППАРАТЧИК - ОПЕРАТОР

ОСТ 9 ПО 02.20.1 -2003

Издание официальное

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Первый заместитель Министра образования Российской Федерации А. Ф. Киселев |
|  | Дата введения: “____”__________2003 г. |

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

###### ОБРАЗОВАНИЕ: НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

________________________________________________________

ПРОФЕССИЯ: 	АППАРАТЧИК - ОПЕРАТОР

ОСТ 9 ПО 02.20.1-2003

Издание официальное

СТАНДАРТ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

_______________________________________________________________________

Образование: начальное профессиональное образование

Education: initial  vocational  education

Профессия: аппаратчик оператор       				ОСТ 9 ПО 02.20.1 -2003

Profession:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стандарт начального профессионального образования Российской Федерации по профессии “Аппаратчик-оператор” (федеральный компонент) разработан в соответствии с Перечнем профессий начального профессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.99 г. №1362, и включает документы:

а) профессиональную характеристику;

б) федеральный компонент содержания образования.

Содержание общетехнического цикла обучения определяется стандартами по предметам: “Черчение” (ОСТ 9 ПО 03.03.01-96), “Автоматизация производства” (ОСТ 9 ПО 03.02-97), “Электротехника” (ОСТ 9 ПО 03.01-96) и блоком учебных элементов по предмету “Материаловедение” (ОСТ 9 ПО 03.04.01-95); общепрофессионального (отраслевого) цикла — соответствующим стандартом для профессий химической промышленности (ОСТ 9 ПО 02.(90-103)-99), которые издаются отдельными выпусками.

Содержание общеобразовательной подготовки при освоении профессии начального профессионального образования определяется федеральным компонентом среднего (полного) общего образования.

С.2 ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003

Профессиональная характеристика  отражает содержательные  параметры в виде практических и теоретических основ деятельности.

В структуре федерального компонента содержания образования (профессионального цикла) выделены блоки учебного материала, предметные области и учебные элементы с указанием определенных уровней их усвоения.

Названия учебных элементов в стандарте указывают на конкретное содержание деятельности, которое должен освоить выпускник в результате обучения. Соотношение теоретического и практического обучения при усвоении учебных элементов определяется учебно-программной  документацией.

Стандарт начального профессионального образования предусматривает использование следующих уровней усвоения:

1 уровень - узнавание изученных ранее объектов,  свойств, процессов и выполнение профессиональной деятельности с опорой (подсказкой);

2 уровень -  самостоятельное  выполнение (по памяти) типовой деятельности;

3 уровень - создание и выполнение алгоритма нетиповой деятельности.

При изложении федерального компонента принят следующий порядок:

- названия блоков пишутся заглавными буквами и имеют сквозную нумерацию;

- названия предметных областей внутри блоков выделены прописными буквами, номер предметной области содержит номер блока и порядковый номер области внутри блока;

- номер основного обобщающего учебного элемента включает номер предметной области и порядковый номер данного элемента;

- узловые учебные элементы перечисляются с красной строки после основного обобщающего учебного элемента, к которому они относятся;

ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003 С.3

- для ряда учебных элементов и некоторых предметных областей выделены характеризующие их признаки, которые следуют после двоеточия за названием предметной области или учебного элемента;

- признаки основного обобщающего учебного элемента или  предметной области относятся ко всем входящим в них нижерасположенным учебным элементам;

- для учебных элементов,  после которых уровень усвоения не указан, подразумевается первый уровень;

- уровень усвоения,  отличный  от  первого  уровня,  указывается в круглых скобках непосредственно за учебным элементом или  признаком и относится только к нему.

Рабочие учебные планы и программы для организации обучения разрабатываются  образовательными  учреждениями  начального профессионального образования на основе Модели учебного плана (ОСТ 9 ПО 01.03-93), настоящего стандарта на профессию и с учетом примерной учебно-программной документации, разработанной Институтом развития профессионального образования Министерства образования Российской Федерации, а также национально-региональных условий.

Стандарт начального профессионального образования имеет межведомственный характер, распространяется на все формы подготовки по данной профессии,  как  в  государственных, так  и негосударственных образовательных учреждениях и имеет юридическую силу во всех субъектах  Российской  Федерации.

С.4  ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003

# ПРОФЕССИИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Профессия начального профессионального образования

Аппаратчик-оператор

Профессии по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94):

- аппаратчики и операторы, включенные в  ЕТКС выпуски 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34 (3-4 разряды)

2. Назначение профессии

Профессия "Аппаратчик-оператор" обслуживает сложные аппараты и устройства, управляет типовыми технологическими  процессами с главного пульта управления с использованием контрольно-измерительных приборов и автоматизированных устройств, контролирует и регулирует технологические процессы и качество продукции.

3. Квалификация

В системе непрерывного профессионального образования профессия “Аппаратчик-оператор” относится к 3-й ступени квалификации и предполагает получение среднего (полного) общего образования.

Уровень квалификации выпускника по профессиям начального профессионального образования устанавливается в соответствии с действующей системой тарификации по профессиям ОК 016-94 и другими нормативными актами органов по труду.

ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003 С.5

4. Содержательные параметры профессиональной деятельности

| Практические основы профессиональной деятельности | Теоретические основы профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Профессиональные параметры |
| Обслуживание физико-хими-ческих процессов, основанных на воздействии газообразных (Г-Г) и газообразных и жидких (Г-Ж), жидких и твердых (Ж-Т) и твердых (Т-Т) реагентов. | Основные закономерности хими-ческой технологии, типовые физичес-кие, химические процессы (гидро-механические, механические, массо-обменные, тепловые, химические). |
| Обслуживание тепло-массообменных, механических, гидромеханических процессов. | Устройство, принцип действия, техническое обслуживание аппаратов тепло-массообменных, механических и гидромеханических процессов |
| Контроль и регулирование типовых технологических процессов и управление ими с помощью контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (КИП и А). | Устройство, принцип действия и обслуживание контрольно-измери-тельных приборов (для измерения: давления, расхода сырья, для контроля уровня, состава и качества, для управления процессами). |
| Контроль технологических процессов и управление ими со щита управления. | Устройство и принцип действия основных электронных регулиру-ющих приборов систем, основных блоков регуляторов. |

С.6 ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Отбор проб на анализ и проведение несложных анализов. | Правила отбора проб, методы химического анализа. |
| Ведение химических анализов по аналитическому контролю. | Методики выполнения изме-рений количественного химического анализа и органолептические методы. Технология лабораторных работ. |
| Соблюдение правил обращения с реактивами. | Правила безопасности труда и экологической безопасности при работе с химическими реактивами. |
| Выполнение несложного ремонта и наладки контрольно-измерительных приборов и автоматики. | Технология ремонта и наладки контрольно-измерительных прибо-ров и автоматики. Контроль погрешности результатов измерений. |
| Выполнение несложного ремонта технологического оборудования и коммуникаций. | Технология ремонта технологи-ческого оборудования и коммуника-ций. Сроки годности. |
| Подготовка оборудования к ремонту и прием его из ремонта. | Правила подготовки технологи-ческого оборудования к ремонту и прием его из ремонта. |
| Оформление технической документации. | Виды технической документации, назначение, правила оформления. |
| Выполнение мероприятий по охране окружающей среды. | Экология, природопользование и охрана окружающей среды. |

ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003 С.7

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Соблюдение правил безопас-ности труда, промышленной санитарии, пожарной и электрической безопасности. | Охрана труда: вредные факторы производства и пути их мини-мизации; правила безопасности труда, промышленной санитарии, пожарной и электрической безопас-ности; защитные средства и порядок пользования ими; оказание довра-чебной помощи пострадавшим. |
| Специальные параметры |
| Профессии: аппаратчики и операторы, включенные в ЕТКС, выпуски 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34 |
| Ведение технологического процесса в соответствии с рабочими инструкциями по показаниям контрольно-измери-тельных приборов и результатам физико-химических анализов. | Технология производства конкретного продукта. |
| Наблюдение за техноло-гическим процессом по внешним результатам. | Физико-химические основы и су-щность технологических процессов. Правила наблюдения за технологи-ческим процессом по внешним признакам. Метрологический контроль: цели, задачи, функции. |

С.8 ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Корректирование технологи-ческого процесса согласно рабочей инструкции. | Возможные нарушения техноло-гического режима, их причины, способы предупреждения и устранения. |
| Наблюдение и снятие пока-заний с контрольно-измеритель-ных приборов (температуры, давления, расхода сырья и др.). | Правила снятия показаний с контрольно-измерительных приборов. |
| Осуществление измерений сырья и выхода готового продукта. | Приемы измерений сырья и выхода готового продукта. |
| Оценка качества сырья, полупродуктов и готового продукта по результатам лабораторных анализов. | Входной контроль сырья и материалов. Государственные стан-дарты и технические условия на сырье, полупродукты и готовые продукты. Методы контроля качества. |
| Ведение расчетов по определению качества сырья и продукции. | Методы расчетов качества сырья и готового продукта. Контроль погрешности результатов расчетов. |
| Регулирование технологичес-кого процесса по результатам лабораторных анализов, наблюде-ний и расчетов. | Методы регулирования техноло-гического процесса по результатам лабораторных анализов, наблюдений и расчетов. |
| Выбор рациональных способов регулирования процесса с учетом связей и взаимодействий регулирования. | Методы управления и регулиро-вания технологических процессов. Метрологический контроль погрешности результатов измерений |

ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003 С.9

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Определение оптимальных показателей режима (задание индекса параметров на КИП). | Параметры технологического режима, способы их регулирования. |
| Управление регулировочны-ми приспособлениями (открыва-ние и закрывание кранов, венти-лей, шибер; включение и выклю-чение на ходу отдельных аппа-ратов и установок), осуществление перехода с рабочего оборудования на резервное. | Технология управления регулировочных приспособлений, перехода с рабочего оборудования на резервное. |
| Подготовка оборудования, инструментов и приспособлений к работе и содержание их согласно требованиям. | Правила технической эксплуа-тации и ухода за оборудованием и приспособлениями. Требования к содержанию оборудования, инструментов и приспособлений. |
| Управление процессом в соответствии с заданным производственным регламентом при помощи контрольно-измерительных приборов и средств автоматики (регулирование подачи сырья, воды, пара, т.п. для поддержания соответствующего режима). | Технология управления процессом в соответствии с заданным производственным регламентом при помощи КИП и А. |

С.10 ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Наблюдение за состоянием оборудования и коммуникаций, своевременное выполнение и устранение неполадок в работе оборудования. | Правила наблюдения за состоянием оборудования и коммуникаций, порядок выявления неполадок и технология их устранения. |
| Ведение приема и подготовки сырья и катализаторов, приготовление химических растворов и смесей согласно рецептуре. | Требования к сырью, технология приема и подготовки сырья. Методы приготовления растворов и смесей. Методика расчетов результатов. |
| Содержание рабочего места в чистоте и порядке в течение всей смены. | Санитарно гигиенические правила на производстве. Правила ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом. |
| Прием и сдача смены в соответствии с рабочей инструкцией. | Требования к приему и сдаче смены. |
| Осуществление руководства работой вспомогательных рабочих и аппаратчиков. | Рациональная организация труда, руководство работой вспомогательных рабочих и бригадой аппаратчиков. |
| Ведение записей в производственном журнале о ходе процесса. | Требования к ведению записей в производственном журнале. |

ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003 С.11

5.    Специфические  требования

Минимальный возраст приема на работу  18 лет.

Пол принимаемых на обучение не регламентируется.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

.

С.12 ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ

| №/№ | Учебные элементы и уровни их усвоения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК |
| 1.1. | Основы технических знаний и слесарные работы |
| 1.1.1. | Допуски, посадки и технические измерения (2) |
|  | Стандартизация в машиностроении. Погрешности при изготовлении деталей и сборке машин: общая характеристика, причины, классификация. Номинальный и предельные размеры. Действительный размер. Допуск размера. Поле допуска. Посадки, их виды и назначение. Точность обработки. Квалитеты. Шероховатость поверхности. Системы допусков и посадок. Метрология: понятие, цели, задачи, функции. |
|  | Универсальные средства измерения: назначение, характеристика, устройство и порядок использования. |
| 1.1.2. | Основные сведения из технической механики (2) Кинематика механизмов. Механизмы и машины, звенья механизмов. Кинематические пары, их типы. Кинематические схемы. Передача вращательного движения. Механические передачи. Передаточное отношение и число. Виды передач, их устройство, назначение, достоинства, недостатки, условные обозначения на кинематических схемах. Подсчет передаточного числа. Механизмы, преобразующие движение: назначение, разновидности, устройство, достоинства и недостатки. |

ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003 С.13

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1.1.3. | Детали машин (2) Детали и сборочные единицы: классификация, назначение и требования к ним. Разъемные и неразъемные соединения, их разновидности, достоинства и недостатки, область применения. |
| 1.1.4. | Сопротивление материалов (2) Абсолютно твердое тело. Деформация и ее разновидности. Внешние и внутренние силы. Действительные и предельно опасные напряжения. Распределение напряжений при различных видах деформаций. Расчеты на прочность. |
| 1.1.5. | Слесарные работы (2) Организация слесарных работ. Виды слесарных работ и технология их выполнения. Оборудование, инструменты, контрольно-измерительные приборы, применяемые при выполнении слесарных работ. |
|  | Слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте применяемого оборудования. Безопасность труда при выполнении слесарных работ (3). |
| 1.2 | Общая химическая технология |
| 1.2.1. | Основные понятия химической технологии. |
|  | Понятие о химическом производстве: содержание, классификация, материальный и тепловой балансы, выход продукции, интенсивность процесса, производительность оборудования и труда, схемы технологических процессов. |
| 1.2.2 | Сырье и энергетика. |
|  | Сырье: классификация, характеристика, подготовка и комплексная переработка, принципы рационального использования. |

С.14 ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003

| 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Энергетика: классификация, характеристика, рациональное использование, пути снижения ее расхода. |
| 1.2.3 | Основные закономерности хомико-технологических процессов (2). |
|  | Понятие, классификация, химическое равновесие, скорость химических процессов, зависимость скорости от параметров, выбор оптимального технологического режима, катализ. |
| 1.2.4 | Технология производства важнейших неорганических и органических веществ (в зависимости от профиля базового предприятия) (2). |
|  | Технология производства: технологическая схема производства, физико-химическая сущность процесса, основные стадии производ-ства, выбор и подготовка сырья, выбор оптимального режима и оборудования, технология ведения процесса, требования к качеству полупродуктов и готового продукта, применение, защита среды от загрязнений. |
| 1.2.5 | Показатели работы химических предприятий |
|  | Качественные и количественные критерии. Оценка химического производства. Технологические, экономические и эксплуатационные показатели химического производства. Менеджмент качества. Стандарты серии ИСО 9000-2001 |
| 1.2.6 | Перспективы развития химической технологии |
|  | Перспективы химической отрасли, ее технологическое перево-оружение, определение, типизация технологических процессов, замена периодических процессов непрерывными, механизация и автоматизация производства. Современные тенденции в развитии теории и практики химической технологии. Новые химико-технологические приемы и способы получения продуктов. |

ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003 С.15

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1.3 | Аналитическая химия |
| 1.3.. | Теоретические основы аналитической химии: законы, понятия, характеристика. |
| 1.3.2. | Качественный анализ: методы, классификация, условия и техника выполнения, оборудование, реактивы. Аналитические реакции: классификация, признаки требования. Способы проведения, качественный анализ катионов и анионов. |
| 1.3.3. | Количественный анализ: методы, классификация, реактивы, оборудование, техника выполнения и условия |
| 1.3.4. | Анализ органических соединений: специфика, оборудование, реактивы, техника выполнения. |
| 1.3.5. | Физические методы анализа: классификация, назначение, определяющие физические параметры, оборудование, техническое обслуживание, техника выполнения. |
| 1.3.6. | Инструментальные методы анализа: классификация, характе-ристика, виды, области применения, оборудование, техническое обслуживание, техника выполнения, построение градуированного графика, расчет результатов. Контроль погрешности. |
| 1.3.7. | Понятия: аттестация методик выполнения измерений, стандартизация. |
| 1.3.8. | Безопасность труда при выполнении химических анализов (3). |
| 1.4 | Технология производства химических продуктов (технология конкретного производства) |
| 1.4.1. | Характеристика продуктов химического производства. |
|  | Виды, классификация, свойства, ассортимент и применение продукции. |

С.16 ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1.4.2. | Производственная структура предприятия |
|  | Общая схема, назначение и взаимосвязь составных частей производственной структуры, краткая характеристика их. |
| 1.4.3. | Сырье: классификация, назначение, характеристика, состав, физико-химические свойства, требования, подготовка к производ-ству, транспортировка. |
| 1.4.4. | Основные стадии производства (2) |
|  | Характеристика и методы ведения технологического процесса: создание оптимальных условий осуществления процесса, контроль и управление процессом, основные отклонения от норм технологического режима, их причины, методы выявления и устранения, правила ведения записей в технологическом журнале. |
| 1.4.5. | Оборудование химических производств (2): классификация, назна-чение, устройство, принцип действия, техническое обслуживание, основные неполадки, их выявление и устранение. Запорная арматура и коммуникации. |
| 1.4.6. | Технология производства (конкретного продукта) (2): технологи ческая схема, стадии производства, химизм процесса, ведение расчетов расхода сырья и выхода готовой продукции, подготовка сырья и растворов, подготовка оборудования и аппаратов к работе, их техническое обслуживание, ведение технологического процесса по показаниям контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, отбор проб, ведение химических анализов, корректирование технологического процесса согласно рабочей инструкции, технологические режимы, причины нарушения технологического режима, методы их устранения, автоматическое регулирование процесса. |

ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003 С.17

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1.4.7. | Сортировка, фасовка и упаковка готовой продукции (2): |
|  | требования к готовой продукции, аппаратурное оформление, устройство и обслуживание оборудования, подготовка фасовочных материалов, требования к ним. ведение процессов. |
| 1.4.8. | Автоматическое управление процессами изготовления продуктов химического производства (2) |
|  | Назначение и классификация поточных автоматизированных линий. Оборудование, входящее в их состав, устройство, принцип действия и техническое обслуживание. Управление процессами производства химических продуктов при помощи Электронных средств управления. |
| 1.4.9. | Контроль производства (2) |
|  | Виды и методы контроля сырья, готовой продукции и техно-логического процесса, государственные стандарты и технические условия на сырье и готовую продукцию, оформление паспорта на готовую продукцию, оценка качества полупродуктов и готового продукта по результатам лабораторного и органолептического анализов, Методы контроля состава сточных вод, газовых выбросов производства. |
| 1.4.10 | Обеспечение единства измерений при контроле качества продукции(2): цели, задачи, функции. Метрология: цели задачи, функции. Оценка качества продукции. Универсальные средства измерения: назначение, характеристика. Устройство и порядок использования. |
| 1.4.11. | Ремонт технологического оборудования (2): цели, виды, периодичность, объем выполненных работ, технология подготовки оборудования к, сдачи его в ремонт, ремонта, сборки, испытания и сдачи в эксплуатацию. |
|  | выполнение несложного ремонта и наладки контрольно-измерительных приборов и автоматики. |
| 1.4.12. | Безопасность труда при ведении технологических процессов (3). |

С.18  ОСТ 9 ПО 02. 20.1-2003

Распределение времени обучения по профессии

“Аппаратчик-оператор”

по разделу “Профессиональная подготовка”

| Количество часов |
| --- |
| на базе среднего (полного) общего образования | на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования |
| Сроки обучения |
| 1 год | 3 года |
| Профессиональная подготовка |
| 1262 | 2368 |
| Резерв времени |
| 50 | 100 |
| Консультации |
| 50 | 200 |
| Экзамены |
| 36 | 36 |

ОСТ 9 ПО 02. 1920.1-2003 С.19

| 1 | 2 |
| --- | --- |

СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН

ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Директор

## Института развития профессионального

образования Минобразования России,

д. филос. н., профессор							И.П. Смирнов

#### Зам. директора Института развития

профессионального образования

Минобразования России, д. п. н.	 				О.Б. Читаева

#### Руководитель разработки

зав. лабораторией методического

обеспечения профессий тяжелой промыш-

ленности и транспорта, к.в.н., доцент				А.С. Хрипков

Исполнитель

старший научный сотрудник лаборатории

методического  обеспечения профессий

тяжелой промышленности и транспорта 				А.В. Антонова

СОГЛАСОВАНО:

Министерство промышленности,

науки и технологий Российской Федерации

Зам. руководителя Департамента

промышленности и инновационной политики

в химической промышленности					В.В. Семенов

# Управление начального

профессионального образования

## Минобразования России

Начальник управления

д. э. н., профессор							Е. Я. Бутко